RELAZIONE TECNICA SUL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERMO

PARTE II

LA DOCUMENTAZIONE E GLI ELABORATI TECNICI

INDICE

II.1	Elenco delle sezioni di censimento con la classe acustica assegnata

II.2	Elenco delle aree con classificazione acustica stagionale diversificata

II.3 	Elenco delle aree classificate come particolarmente protette (Classe I)

II.4	Elenco delle aree in cui si ha contatto tra zone che si differenziano per più di una classe acustica

II.5 	Elenco delle aree classificate come prevalentemente industriali (Classe V) o esclusivamente industriali (Classe VI)

II.6	Elenco delle aree destinate allo svolgimento di attività temporanee

II.7	Elenco degli edifici a destinazione ospedaliera o scolastica non collocati in Aree particolarmente protette (Classe I)

II.8	Limiti massimi di esposizione al rumore in relazione alla classificazione acustica

II.9	Elaborati grafici di progetto

RELAZIONE TECNICA SUL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERMO

PARTE II

LA DOCUMENTAZIONE E GLI ELABORATI TECNICI

PREMESSA

Nella presente parte della Relazione tecnica di accompagnamento al Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo sono riportati, al fine di facilitarne la consultazione e la gestione, i documenti e gli elaborati tecnici prodotti con le metodologie descritte nella Parte I.

Il seguente documento fornisce anche la normativa tecnica di applicazione del Piano di classificazione acustica soprattutto per quanto riguarda la definizione dei valori limite acustici.

II.1	ELENCO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO CON LA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA

Nella tabella riportata nell’Allegato A viene indicata per ogni sezione di censimento  la classe acustica assegnata con la metodologia descritta nella Parte I della presente relazione tecnica.

Naturalmente, nel caso di sezioni di censimento di grandi dimensioni in cui coesistono destinazioni d’uso diversificate ovvero per effetto dell’inserimento di fasce di transizione, di fasce di pertinenza e di fasce tampone, si possono avere porzioni della sezione con classificazione acustica diversa.

In questo caso, tale situazione è segnalata nelle colonne identificate dalla intestazione “Presenza di classificazione diversificata nella sezione di censimento”. La porzione di sezione di censimento (sottosezione) con classe acustica diversa da quella principale viene indicata con una lettera progressiva posta dopo il numero della sezione.

Nella tabella vengono anche riportati alcuni elementi descrittivi utili per l’identificazione della sezione di censimento. Tali elementi, nella maggior parte dei casi sono semplicemente costituiti dai nomi delle vie che delimitano la sezione di censimento.

In ogni caso, le singole sezioni di censimento e le loro eventuali sottoripartizioni possono essere facilmente individuate nel file informatico della classificazione acustica, utilizzando le funzioni apposite messe a disposizione dal programma ARCVIEW.

II.2 	ELENCO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO CON CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DIVERSIFICATA SU BASE STAGIONALE

Viene assegnata una classificazione acustica stagionale diversificata alle seguenti aree:

- Litorale Lido di Fermo: sezioni di censimento n. 94, 98, 100, 102, 104 (limitatamente alla spiaggia e al lungomare)

- Lido 3 Archi: sezione di censimento n. 84a

Alle aree suddette viene assegnata la Classe acustica  III, ma nel periodo 1 giugno – 30 settembre, in considerazione della utilizzazione turistica di tali aree e dei servizi ad esse connessi, viene assegnata la Classe acustica IV.

II.3 	ELENCO DELLE AREE CLASSIFICATE COME PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I)

| Tab. I.2.4.1 Elenco delle strutture ospedaliere, scolastiche e aree verdi inserite in zone del territorio del Comune di Fermo classificate come aree protette (Classe I, secondo il D.P.C.M. 1.3.91). |
| --- |
| Tipologia aree protette | DENOMINAZIONE AREA |
| Tipologia Ia Aree protette ospedaliere | area Ospedale “Augusto Murri”, (sez. censimento n. 44b) |
|  | area Casa di cura “Villa Verde”, (sez. censimento n. 26c) |
| Tipologia Ib Aree protette scolastiche | area Istituto “Leonardo da Vinci”, (sez. censimento n. 58b) |
|  | area Istituto “Bambin Gesù”, (sez. censimento n. 29c) |
|  | area Istituto tecnico comm. e geom. “Carducci”, (sez. censimento n. 43c) |
|  | area Istituto tecnico (triennio) “Montani”, (sez. censimento n. 18a) |
|  | area Istituto tecnico (biennio) “Montani”, (sez. censimento n. 43c) |
|  | area Istituto chimico “Montani”, (sez. censimento n. 43c) |
|  | area polo scolastico Liceo scientifico “T. C. Onesti”, (sez. censimento n. 212b ) |
|  | area Polo scolastico “Ponchielli” (Istituto statale d’arte, scuola materna, scuola elementare) (sez. censimento n. 70a ) |
|  | area Scuola media “Betti”, (sez. censimento n. 36c) |
|  | Scuola elementare “Sapienza” (sez. censimento n. 30b) |
|  | area Scuola elementare “S. Andrea”,(sez censimento n. 63b ) |
| Tipologia Ic Aree verdi protette | area Parco Girfalco e villa Vinci, (sez. censimento n. 1) |
|  | area Parco Mentuccia, (sez. censimento n. 40b, 234a ) |
|  | area naturalistica “macchia mediterranea del Bosco del Cugnolo” Torre di Palme, (sez. censimento n. 238b, 239c) |
|  | area Parco ex Seminario, (sez. censimento n. 253c) |

II.4 	ELENCO DELLE AREE CLASSIFICATE COME ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (CLASSE VI) O PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI (CLASSE V)

| Tab. I.2.5.1 Elenco delle aree del territorio del Comune di Fermo classificate come Aree prevalentemente industriali (Classe V) e come Aree esclusivamente industriali (Classe VI) |
| --- |
| Tipologia aree INDUSTRIALI | DENOMINAZIONE AREA |
| Classe V Aree prevalentemente industriali | Zona industriale Girola (sez. censimento n. 192a, 241a) |
|  | Fascia di transizione Zona industriale Sadam – ex Omsa (sez. censimento n. 219a) |
|  | Area discarica (sez. censimento n. 249b) |
|  | Zona industriale “Alberelli” (sez. censimento n. 243b) |
| Classe VI Aree esclusivamente industriali | Zona industriale Sadam – ex Omsa (sez. censimento n. 219) |

II.5	ELENCO DELLE AREE IN CUI SI HA CONTATTO TRA ZONE CHE SI DIFFERENZIANO PER  PIU’ DI UNA CLASSE ACUSTICA

Per quanto possibile, nella redazione della classificazione acustica del territorio comunale si è cercato di evitare il contatto tra zone che si differenziano per più di una classe acustica, inserendo, ove necessario, opportune fasce di transizione, così come suggerito dalle Linee guida regionali.

I casi in cui si ha tale contatto anomalo sono quelli riportati di seguito:

- Contatto tra l’area protetta del bosco del Cugnolo (Classe I) e area interessata dall’attraversamento di diverse infrastrutture di trasporto (ferrovia adriatica, autostrada A14, SS16) con elevati volumi di traffico (Classe IV)

- Contatto tra l’area in cui è insediata la Scuola “Ugo Betti” (Classe II) area interessata da asse viario con elevati volumi di traffico (Classe IV)

- Contatto tra l’area dei Giardini S. Carlo (Classe II) e area interessata da asse viario con elevati volumi di traffico (Classe IV)

- Contatto tra l’area del cimitero (Classe II) e area interessata da asse viario con elevati volumi di traffico (Classe IV)

Va comunque considerato che nei casi 2., 3. le diverse aree sono separate da discontinuità costituite dalle antiche mura cittadine mentre nel caso 4. è interposto il muro di cinta dell’area cimiteriale. Tali discontinuità artificiali forniscono quindi alle aree protette un buon isolamento acustico dai rumori prodotti nelle aree adiacenti con classificazione più elevata,

Al contrario il caso 3. richiede la redazione di un piano di risanamento acustico tendente a ridurre l’impatto acustico delle infrastrutture di trasporto sulle aree protette. Pertanto il Piano di risanamento dovrà coinvolgere gli Enti gestori delle suddette infrastrutture di trasporto.

In ogni caso, il contatto anomalo è segnalato nella cartografia di progetto secondo le modalità previste dalle Linee guida regionali, ovvero con un tratto nero di forte spessore e con un numero progressivo uguale a quello sopra riportato.

II.6	ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TEMPORANEE

Nella tabella seguente sono riportate le aree del Comune di Fermo destinate allo svolgimento di attività temporanee quali  spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all’aperto, per le quali sono previsti valori limite acustici in deroga rispetto ai valori limite fissati dall’art. 2 della Legge n. 447/95.

A ciascuna area è assegnato lo stesso numero progressivo riportato nelle Tavole della classificazione acustica.

Nella tabella è anche riportata la Classe acustica di ciascuna di tali aree, al fine di garantire, come previsto dalle Linee guida regionali, che non ricadano in zone in Classe I o II.

| Tabella II.4.1 Elenco delle aree destinate allo svolgimento di attività temporanee (Art. 2 Legge Regione Marche n. 28 del 14/11/2001) |
| --- |
| Numero | Area | Sezione di censimento | Classe acustica |
| 1 | Piazza del Popolo | 3 | III |
| 2 | Villa Vitali | 67 | III |
| 3 | Piazzale Azzolino | 6 | IV |
| 4 | Lido di Fermo 1 | 100 | IV |
| 5 | Marina Palmense | 128 | III |
| 6 | Campiglione – Parcheggio Sadam | 219a | V |
| 7 | Lido di Fermo 2 | 100a | III |

Come previsto dalle Linee guida regionali, nel regolamento comunale di attuazione sono indicati gli uffici preposti, i criteri specifici e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento, sia in tali aree sia al di fuori di esse,  di attività temporanee con deroga dai limiti acustici di zona.

E’ possibile svolgere tali attività e manifestazioni anche al di fuori delle aree suddette, nel caso che esse si esauriscano in un arco di tempo limitato o che si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

In questo caso il regolamento comunale, in relazione alla durata e alle caratteristiche delle attività rumorose, tenendo conto della specificità territoriale, stabilirà le regole per la autorizzazione all’uso delle aree, definendo i  limiti da rispettare all’interno dell’area e presso i ricettori limitrofi durante lo svolgimento delle manifestazioni, gli orari e la durata delle singole manifestazioni ed eventuali possibilità e modalità di deroga ai limiti sonori.

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell’utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

II.7	ELENCO DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE OSPEDALIERA O SCOLASTICA NON COLLOCATI IN AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Nelle Tabelle seguenti sono riportati gli elenchi degli edifici a destinazione ospedaliera (Tab. II.5.1) e scolastica (Tab. II.5.2) non collocate in aree particolarmente protette (Classe I), a causa della loro localizzazione e della assenza di aree di rispetto di estensione sufficiente.

Così come indicato dalle Linee guida regionali, tali strutture sono classificate secondo la zona di appartenenza, ma la loro presenza all’interno di tale zona è indicata con un simbolo grafico (lettera H posta all’interno di un quadrato per gli ospedali, lettera S posta all’interno di un cerchio per le scuole).

La loro protezione rispetto al rumore ambientale potrà essere realizzata mediante interventi sulle prestazioni acustiche degli edifici.

I limiti per il rumore prodotto in facciata di tali edifici dalle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie sono quelli riportati nelle tabelle I.2.3.1, I.2.3.2, I.2.3.3, I.2.3.4, I.2.3.5 della Parte I della Relazione finale e del successivo Punto II.8 e il rumore prodotto in facciata di tali edifici dalle sorgenti diverse da quelle dovute ad infrastrutture di trasporto non deve superare i limiti previsti per la Classe I (per gli edifici scolastici valgono i soli limiti diurni).

| Tabella II.5.1 Elenco degli edifici a destinazione ospedaliera, case di cura e riposo non collocati in aree particolarmente protette |
| --- |
| Struttura | Sez censimento | Classe acustica |
| Casa di cura I.N.R.C.A. | 49 | III |
| Casa di riposo “Sassatelli” | 45 | II |
| Ist. Nazionale di riposo “Vittorio Emanuele I” | 49 | III |

| Tabella II.5.2 Elenco degli edifici a destinazione scolastica non collocati in aree praticamente protette |
| --- |
| Struttura | Sez. censimento | Classe acustica |
| Scuola U.C.D. Curia Arcivescovile | 31 | II |
| Scuola media statale “San Giuliano” | 22 | II |
| Scuola materna “Fracassetti” | 24 | III |
| Scuola elementare “Fracassetti” | 24 | III |
| Istituto tecnico per geometri “Carducci” | 16 | II |
| Istituto prof.le C.E.ES.A. | 2 | III |
| Istituto tecnico industriale “Montani” | 19a | III |
| Liceo classico pedagogico “A. Caro” | 19a | III |
| Officina Istituto “Montani” | 19 | II |
| Centro Studi 2000 | 43 | III |
| Scuola elementare “Don D. Mancini” | 24 | III |
| Scuola elementare | 56 | III |
| Conservatorio musicale “Pergolesi” | 5 | II |
| IPSIA “Ricci” | 35 | II |
| ITCG “Carducci/Galilei” | 56 | III |
| Scuola elementare “Salvadori” | 84a | IV |
| Scuola elementare “Marina Palmense” | 128 | III |
| Scuola elementare “Salvano” | 121 | IV |
| Scuola elementare Tiro a Segno | 46 | II |
| Scuola elementare “Molini di Tenna” | 192 | IV |
| Scuola materna “Torre di Palme” | 136 | II |
| Scuola elementare “S. Claudio” Campiglione | 254 | III |
| Scuola materna – elementare “San Michele” Lido di Fermo | 98 | III |
| Scuola materna “San Salvatore” | 45 | II |
| Scuola materna “San Marco alle Paludi” | 82 | III |
| Scuola materna elementare Capodarco | 112 | II |
| Liceo classico “A. Caro” | 35 | II |
| Scuola elementare Ete vivo | 216 | III |
| Liceo classico “Paolo VI” | 45 | II |
| Scuola Monaldi | 38 | II |
| San Giuliano “Cavour” | 22 | II |
| Scuola “Leonardo da Vinci” | 57a | 3 |

II.8	LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La definizione dei valori acustici limite è riportata nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, mentre i valori numerici sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, così come riportato sinteticamente nelle tabelle seguenti.

| Tabella I.1.3.2: Valori limite di emissione - Leq in dB(A) |
| --- |
| Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. |
| Classi di destinazione d’uso del territorio | Tempi di riferimento |
|  | Diurno (06.00-22.00) | Notturno (22.00-06.00) |
| I Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |
| Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. |

| Tabella I.1.3.3: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) |
| --- |
| Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. |
| Classi di destinazione d’uso del territorio | Tempi di riferimento |
|  | Diurno (06.00-22.00) | Notturno (22.00-06.00) |
| I Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |
| Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. |

| Tabella I.1.3.4. : Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A) |
| --- |
| Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all’interno degli ambienti abitativi. |
|  | Tempi di riferimento |
|  | Diurno (06.00-22.00) | Notturno (22.00-06.00) |
| Differenza in dB(A) | 5 | 3 |
| Note: Tali valori non si applicano: nelle aree classificate nella classe VI della Tabella 1.3.1; nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; alla rumorosità prodotta da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso. |

| Tabella I.1.3.5: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A) |
| --- |
| Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente. |
| Per tutte le classi di destinazione d’uso del territorio | Tempi di riferimento |
|  | Diurno (06.00-22.00) | Notturno (22.00-06.00) |
| se riferiti ad un’ora | I valori della tabella I.3.3 aumentati di 10 dB(A) | I valori della tabella I.3.3 aumentati di 5 dB(A) |
| se relativi ai tempi di riferimento | i valori di cui alla tabella I.3.3 | i valori di cui alla tabella I.3.3 |

| Tabella I.1.3.6: Valori di qualità - Leq in dB(A) |
| --- |
| Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro n°447. |
| Classi di destinazione d’uso del territorio | Tempi di riferimento |
|  | Diurno (06.00-22.00) | Notturno (22.00-06.00) |
| I Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III Aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV Aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V Aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Limiti stabiliti per le infrastrutture ferroviarie e stradali

Il D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” stabilisce, in applicazione della Legge quadro sull’inquinamento acustico, che i valori limite assoluti di immissione e di emissione ed i valori di attenzione non si applicano al rumore prodotto dalle singole infrastrutture di trasporto, all’interno di fasce territoriali di pertinenza.

I limiti acustici  e l’estensione delle fasce di pertinenza per le infrastrutture ferroviarie sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica, 18 novembre 1998, n. 459, “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

Per le infrastrutture effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto si applica quanto previsto dall’art. 5:

- Sono individuate due fasce di pertinenza di larghezza complessiva pari a 250 m:

la fascia A, più vicina alla infrastruttura, della larghezza di 100 m;

la fascia B, più lontana dalla infrastruttura, della larghezza di 150 m.

- All’interno di tali fasce il rumore di natura ferroviaria è assoggettato ai limiti imposti dall’art. 5 del D.P.R. 18/11/98 n. 459 e riportati nella Tabella seguente.

| Tab. I.2.3.1 Valori limite di immissione del rumore prodotto da infrastrutture ferroviarie esistenti |
| --- |
|  | Leq diurno dB(A) | Leq notturno dB(A) |
| Scuole, ospedali, case di cura e di riposo (Per le scuole vale il solo limite diurno) | 50 | 40 |
| Altri ricettori all’interno della fascia A | 70 | 60 |
| Altri ricettori all’interno della fascia B | 65 | 55 |

- Qualora tali valori, nonché, al di fuori delle fasce di pertinenza, quelli previsti dalla classificazione acustica, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti riportati nella Tabella I.2.3.2.  I valori sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento.

| Tab. I.2.3.2 Valori limite di immissione del rumore prodotto da infrastrutture ferroviarie esistenti misurati all’interno della stanza |
| --- |
|  | Leq diurno dB(A) | Leq notturno dB(A) |
| Ospedali, case di cura e di riposo |  | 35 |
| Scuole | 45 |  |
| Tutti gli altri ricettori |  | 40 |

I limiti acustici  e l’estensione delle fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali sono fissati  dal Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142 (G.U. 1 giugno 2004 n. 127), “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.

- Nelle Tabelle seguenti vengono riportate le prescrizioni del DPR 142/04 per quanto riguarda le strade di tipo A, B, C e D di nuova realizzazione (Tab. I.2.3.3) ed esistenti (Tab. I.2.3.4).

| Tab. I.2.3.3- Strade di nuova realizzazione di tipo A, B, C, D |
| --- |
| Tipo di strada (secondo Codice della strada) | Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 norme funz. e geom. per la costruzione delle strade) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo | Altri ricettori |
|  |  |  | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) |
| A Autostrada |  | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B Extraurbana principale |  | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| C Extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| D Urbana di scorrimento |  | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |

| Tab. I.2.3.4- Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) di tipo A, B, C, D |
| --- |
| Tipo di strada (secondo Codice della strada) | Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo | Altri ricettori |
|  |  |  | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) |
| A Autostrada |  | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| B Extraurbana principale |  | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| C Extraurbana secondaria | Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
|  | Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 50 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| D Urbana di scorrimento | Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  | Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |

- Per quanto riguarda le strade di tipo E (urbane di quartiere) ed F (locali) il DPR 142/04 specifica solamente l’estensione della fascia di pertinenza acustica (30 m) mentre demanda ai Comuni la definizione  dei limiti acustici, “nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995.

In assenza di prescrizioni da parte delle Linee guida regionali tali limiti vengono fissati nella tabella seguente:

| Tab. I.2.3.5- Strade di nuova realizzazione, esistenti ed assimilabili di tipo E o F |
| --- |
| Tipo di strada (secondo Codice della strada) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Classe acustica (tab.A del DPCM 14/11/97) della parte del territorio circostante l’infrastruttura stradale di tipo E o F | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo | Limiti definiti dal Comune di Falconara Marittima, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 |
|  |  |  | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) |
| E , F | 30 | II | 50 | 40 | 60 | 50 |
|  |  | III |  |  | 63 | 53 |
|  |  | IV |  |  | 65 | 55 |

- Nella cartografia di progetto non vengono riportate le fasce di pertinenza di ciascuna infrastruttura stradale. Pertanto va inteso che la classe acustica cui far riferimento per la applicazione dei valori di Tab. I.2.3.5 è quella assegnata dal Piano di classificazione acustica al sedime stradale.

- I valori limite per le infrastrutture stradali devono essere verificati in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori

- Qualora i valori limite all’interno ed all’esterno della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all’altezza di 1,5 metri dal pavimento.

II.7	ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

Alla presente relazione sono allegati gli elaborati grafici di progetto, ottenuti utilizzando il programma GIS ARCVIEW sulla stessa base cartografica utilizzata dal Comune di Fermo per la redazione degli altri strumenti di pianificazione urbanistica.

Nella cartografia la classificazione acustica è sovrapposta al territorio comunale utilizzando per le diverse classi acustiche la simbologia standardizzata proposta dalle Linee guida regionali, riportata nella Tabella seguente.

| CLASSE ACUSTICA | COLORE | TRATTEGGIO |
| --- | --- | --- |
| I | Verde | Punti |
| II | Giallo | Linee verticali |
| III | Arancio | Linee orizzontali |
| IV | Rosso | Crocette |
| V | Celeste | Linee inclinate |
| VI | Viola | Nessun tratteggio |

Tali elaborati, disponibili sia in forma cartacea che  su supporto informatico, sono i seguenti:

Tav. 1	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo (con Boara e Gabbiano)

Inquadramento generale (Scala 1:25000)

Tav. 2	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo (senza Boara e Gabbiano)

Inquadramento generale (Scala 1:20000)

Tav. 3	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo

Inquadramento di dettaglio:  Zona Centro, Borgo Diaz, Tirassegno (Scala 1:5000)

Tav. 4	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo

Inquadramento di dettaglio:  Zona S. Andrea, S. Caterina, Pompeiana (Scala 1:5000)

Tav. 5	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo

Inquadramento di dettaglio:  Castiglione, S. Petronilla

(Scala 1:5000)

Tav. 6	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo

Inquadramento di dettaglio:  Campiglione, Girola, Montone

(Scala 1:10000)

Tav. 7	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo

Inquadramento di dettaglio:  Zona Litorale Nord

(Scala 1:10000)

Tav. 7A	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo

Inquadramento di dettaglio:  Zona Litorale Nord  (Periodo estivo)

(Scala 1:10000)

Tav. 8	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo

Inquadramento di dettaglio:  Zona Litorale Sud

(Scala 1:10000)

Tav. 9	Piano di Classificazione acustica del territorio del Comune di Fermo

Aree per manifestazioni temporanee all’aperto

(Scala 1:20000)

RELAZIONE TECNICA SUL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERMO

Parte II

La documentazione e gli elaborati tecnici

ALLEGATO

ELENCO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO

CON LA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA

| ELENCO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO CON LA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA |  |
| --- | --- |
| Numero della sezione di censimento | CLASSE | Presenza di classificazione diversificata nella sezione di censimento | Localizzazione della sezione di censimento |
|  |  | Numero della sotto sezione | CLASSE |  |
| 1 | I |  |  | Duomo |
|  |  | 1a | II |  |
|  |  | 1b | III |  |
| 2 | III |  |  | Zona centro |
| 3 | III |  |  | Zona centro |
| 4 | II |  |  | Zona centro |
| 5 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 5a | III |  |
| 6 | IV |  |  | Piazzale Azzolino |
|  |  | 6a | III |  |
| 7 | IV |  |  | Parcheggio piazzale Carducci |
| 8 | IV |  |  | Parcheggio via Bellesi |
| 9 | IV |  |  | Via Bellesi |
|  |  | 9a | III |  |
| 10 | III |  |  | Via S. D’Acquisto |
|  |  | 10a | IV |  |
| 11 | III |  |  | Via Bellesi |
|  |  | 11a | IV |  |
| 12 | III |  |  | Zona centro |
| 13 | III |  |  | Zona centro |
| 14 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 14a | III |  |
| 15 | III |  |  | Zona centro |
| 16 | II |  |  | Zona centro |
| 17 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 17a | III |  |
| 18 | II |  |  | Via Montani, Via Bellesi |
|  |  | 18a | I |  |
|  |  | 18b | III |  |
| 19 | II |  |  | Via Montani, Corso Marconi, Via Marchionni |
|  |  | 19a | III |  |
| 20 | II |  |  | Corso Marconi, Largo A. Valentini |
|  |  | 20a | III |  |
| 21 | II |  |  | Via XXIV Maggio, Via Vicolo lungo |
|  |  | 21a | III |  |
| 22 | II |  |  | Via Doleggio, Via Vasaro |
| 23 | II |  |  | Piazza A. Valentini, Largo Fogliani |
|  |  | 23a | III |  |
| 24 | III |  |  | Via Doleggio, Via Langlois |
|  |  | 24a | IV |  |
|  |  | 24b | II |  |
| 25 | II |  |  | Viale Ciccolungo |
|  |  | 25a | III |  |
| 26 | II |  |  | Via Carriera |
|  |  | 26a | IV |  |
|  |  | 26b | III |  |
|  |  | 26c | I |  |
| 27 | III |  |  | Via Carriera |
|  |  | 27a | IV |  |
| 28 | II |  |  | Zona Santa Caterina vecchia |
|  |  | 28a | III |  |
| 29 | II |  |  | Via Roma. Via Crollalanza |
|  |  | 29a | III |  |
|  |  | 29b | IV |  |
|  |  | 29c | I |  |
| 30 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 30a | III |  |
|  |  | 30b | I |  |
| 31 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 31a | III |  |
| 32 | II |  |  | Zona centro |
| 33 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 33a | III |  |
| 34 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 34a | III |  |
| 35 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 35a | III |  |
| 36 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 36a | III |  |
|  |  | 36b | IV |  |
|  |  | 36c | I |  |
| 37 | II |  |  | Zona centro |
|  |  | 37a | III |  |
| 38 | II |  |  | Via degli Appennini, Via G. della Verna |
|  |  | 38a | III |  |
| 39 | III |  |  | Via Appennini, Via Diaz |
|  |  | 39a | IV |  |
| 40 | III |  |  | Viale Trento Nunzi, Borgo Diaz |
|  |  | 40a | IV |  |
|  |  | 40b | I |  |
|  |  | 40c | II |  |
| 41 | III |  |  | Via Cappuccini, Strada Monterubbiano |
|  |  | 41a | II |  |
|  |  | 41b | IV |  |
| 42 | II |  |  | Via Medaglie d’Oro, Via XXV Aprile |
|  |  | 42a | IV |  |
|  |  | 42b | III |  |
| 43 | III |  |  | Via Speranza, Via Cardarelli |
|  |  | 43a | IV |  |
|  |  | 43b | II |  |
|  |  | 43c | I |  |
| 44 | II |  |  | Via Murri, Via Speranza |
|  |  | 44a | III |  |
|  |  | 44b | I |  |
| 45 | II |  |  | Tirassegno, Seminario |
|  |  | 45a | III |  |
|  |  | 45b | IV |  |
| 46 | II |  |  | Via Tiro a Segno, Via Tiziano, Via Giorgione |
|  |  | 46a | III |  |
| 47 | II |  |  | SP Capodarco |
|  |  | 47a | III |  |
| 48 | IV |  |  | Via Mossa |
| 49 | III |  |  | Geriatrico |
|  |  | 49a | IV |  |
| 50 | III |  |  | Santa Petronilla |
|  |  | 50a | IV |  |
| 51 | III |  |  | SS 210 per Porto San Giorgio, Santa Petronilla sud |
|  |  | 51a | IV |  |
| 52 | III |  |  | Viale Trento, Chiesa S. Antonio |
|  |  | 52a | IV |  |
| 53 | III |  |  | Viale Trento, Rotonda S. Francesco |
|  |  | 53a | IV |  |
|  |  | 53b | II |  |
| 54 | II |  |  | Castiglionese, Via Vivaldi, Via B. Gigli, Via Wagner |
| 55 | II |  |  | Castiglionese, Via Bonacchi |
| 56 | III |  |  | Via Spuntini, Via Leti, Via dei Mille, Viale Trento |
|  |  | 56a | II |  |
| 57 | IV |  |  | Zona via Zeppilli |
|  |  | 57a | III |  |
|  |  | 57b | II |  |
| 58 | II |  |  | Via Leonardo Da Vinci |
|  |  | 58a | III |  |
|  |  | 58b | I |  |
|  |  | 58c | IV |  |
| 59 | III |  |  | Via Trieste, Palazzo Santarelli |
|  |  | 59a | IV |  |
| 60 | III |  |  | Via Trieste, Sede questura |
|  |  | 60a | IV |  |
| 61 | IV |  |  | Pompeiana |
|  |  | 61a | III |  |
| 62 | III |  |  | Pompeiana, |
|  |  | 62a | II |  |
| 63 | II |  |  | Zona via del Crocifisso |
|  |  | 63a | III |  |
|  |  | 63b | I |  |
| 64 | II |  |  | Via del Crocifisso |
|  |  | 64a | III |  |
|  |  | 64b | IV |  |
| 65 | II |  |  | Via Italia, ex collegio PS |
| 66 | II |  |  | Via Beni, Carabinieri |
|  |  | 66a | III |  |
| 67 | III |  |  | Ivilla Vitali |
|  |  | 67a | II |  |
| 68 | III |  |  | Campo sportivo |
| 69 | II |  |  | Cimitero |
|  |  | 69a | III |  |
|  |  | 69b | IV |  |
| 70 | II |  |  | Via Ponchielli |
|  |  | 70a | I |  |
| 75 | II |  |  | Zona Tirassegno nord |
| 77 | II |  |  | Zona Tirassegno nord |
| 82 | III |  |  | San Marco |
|  |  | 82a | IV |  |
| 84 | III |  |  | Tre Archi |
|  |  | 84a | IV |  |
| 85 | IV |  |  | Tre Archi |
|  |  | 85a | III |  |
| 86 | III |  |  | Tre Archi |
|  |  | 86a | IV |  |
| 87 | III |  |  | Tre Archi |
|  |  | 87a | IV |  |
| 88 | III |  |  | Tre Archi |
| 89 | III |  |  | Tre Archi |
| 90 | III |  |  | Tre Archi |
| 91 | III |  |  | Tre Archi |
| 92 | III |  |  | Tre Archi |
| 94 | III |  |  | Lido di Fermo |
|  |  | 94a | IV |  |
| 95 | IV |  |  | Lido di Fermo |
| 96 | IV |  |  | Lido di Fermo |
|  |  | 96a | III |  |
| 97 | IV |  |  | Lido di Fermo |
| 98 | III |  |  | Lido di Fermo |
|  |  | 98a | IV |  |
| 99 | III |  |  | Lido di Fermo |
|  |  | 99a | IV |  |
| 100 | IV |  |  | Lido di Fermo |
|  |  | 100a | III |  |
| 101 | III |  |  | Lido di Fermo |
|  |  | 101a | IV |  |
| 102 | III |  |  | Lido di Fermo |
|  |  | 102a | IV |  |
| 103 | IV |  |  | Lido di Fermo |
| 104 | III |  |  | Lido di Fermo |
| 106 | III |  |  | Alberelli |
|  |  | 106a | IV |  |
| 111 | II |  |  | Capodarco |
|  |  | 111a | III |  |
|  |  | 111b | IV |  |
| 112 | II |  |  | Capodarco |
| 113 | II |  |  | Villa Papetti |
| 115 | II |  |  | Santa Petronilla – SP Capodarchese |
|  |  | 115a | III |  |
| 121 | IV |  |  | Salvano |
| 125 | IV |  |  |  |
|  |  | 125ba | III |  |
| 128 | III |  |  | Marina Palmense |
|  |  | 128a | IV |  |
| 136 | II |  |  | Torre di Palme |
| 146 | IV |  |  | Lungo Ete |
| 149 | IV |  |  | Lungo Ete |
| 150 | III |  |  | Lungo Ete |
| 151 | IV |  |  | Lungo Ete |
| 153 | II |  |  | Lungo Ete |
| 158 | IV |  |  | Lungo Ete |
| 160 | IV |  |  | Zona est ex Fornace |
| 161 | IV |  |  | Ex Fornace |
| 163 | II |  |  | Extraurbano S. Andrea |
| 171 | III |  |  | Zona Istituto zooprofilattico |
| 174 | III |  |  | Extraurbano Ponzano |
| 181 | III |  |  | S. Girolamo |
| 184 | III |  |  | Girola |
|  |  | 184a | IV |  |
| 189 | IV |  |  | Campiglione |
|  |  | 189a | III |  |
| 192 | IV |  |  | Molini di Tenna |
|  |  | 192a | V |  |
| 196 | III |  |  | Montone |
| 197 | III |  |  | Montone |
| 200 | II |  |  | Montone |
| 202 | III |  |  | Extraurbano Molini di Tenna |
|  |  | 202a | IV |  |
| 203 | IV |  |  | Molini di Tenna |
|  |  | 203a | III |  |
| 209 | II |  |  | Capodarco |
| 210 | III |  |  | Tre Archi |
| 212 | III |  |  | Polo scolastico – Castiglione – Extraurbano Castiglione |
|  |  | 212a | II |  |
|  |  | 212b | I |  |
| 213 | III |  |  | Extraurbano Castiglione |
| 214 | III |  |  | Extraurbano Castiglione |
| 215 | III |  |  | Extraurbano Castiglione |
| 216 | III |  |  | Extraurbano Lungo Ete |
|  |  | 216a | IV |  |
| 217 | IV |  |  | Extraurbano Lungo Ete |
| 218 | III |  |  | Extraurbano Lungo Ete |
| 219 | VI |  |  | Zona industriale Girola |
|  |  | 219a | V |  |
| 220 | IV |  |  | Alberelli |
| 221 | III |  |  | Extraurbano Lido di Fermo |
| 222 | III |  |  | Extraurbano - Campiglione |
| 223 | IV |  |  | Extraurbano Campiglione |
| 224 | II |  |  | Zona nord Tirassegno |
| 225 | III |  |  | Nord cimitero |
| 226 | II |  |  | Nord Casina Vitali-Rosati |
|  |  | 226a | III |  |
| 227 | III |  |  | Extraurbano Ponzano |
| 228 | II |  |  | Extraurbano Ponzano |
| 229 | III |  |  | Extraurbano Ponzano |
| 230 | III |  |  | Extraurbano - Paludi |
|  |  | 230a | IV |  |
| 231 | III |  |  | Extraurbano - Castiglione |
|  |  | 231a | IV |  |
| 232 | III |  |  | Extraurbano – Via Zeppilli – SP 231 Castiglionese - Moje – SP 68 Pompeiana |
|  |  | 232a | IV |  |
|  |  | 232b | II |  |
| 233 | III |  |  | Extraurbano Montone |
|  |  | 233a | IV |  |
| 234 | III |  |  | Mentuccia – Extraurbano Vallone - Parete – SP 87 |
|  |  | 234a | I |  |
|  |  | 234b | II |  |
|  |  | 234c | IV |  |
| 235 | III |  |  | Extraurbano – San Marco - Paludi |
|  |  | 235a | IV |  |
| 236 | III |  |  | Extraurbano – Salvano – S. Lorenzo – S. Andrea - Storno |
|  |  | 236a | IV |  |
|  |  | 236b | II |  |
| 237 | III |  |  | Extraurbano - S. Pietro Vecchio – Camera di Torre – Camera di fermo |
|  |  | 237a | IV |  |
| 238 | II |  |  | Extraurbano – Costa di Chiara - Cugnolo |
|  |  | 238a | III |  |
|  |  | 238b | I |  |
|  |  | 238c | IV |  |
| 239 | III |  |  | Extraurbano – Colmontone – Pero -Porchia – camera di torre – Camera di Fermo |
|  |  | 239a | II |  |
|  |  | 239b | IV |  |
|  |  | 239c | I |  |
| 240 | III |  |  | Extraurbano - |
|  |  | 240a | IV |  |
| 241 | III |  |  | Extraurbano - Girola |
|  |  | 241a | V |  |
|  |  | 241b | IV |  |
| 242 | III |  |  | Extraurbano - Girola di Fermo – S. Girolamo |
|  |  | 242a | IV |  |
| 243 | III |  |  | Extraurbano – Castagna - Monte S. Pietro Orgiano - Alberelli |
|  |  | 243a | IV |  |
|  |  | 243b | V |  |
| 244 | III |  |  | Extraurbano – Montone - Fogliano |
| 245 | III |  |  | Extraurbano - Camera di Fermo - Ete |
|  |  | 245a | IV |  |
| 246 | III |  |  | Extraurbano - S. Girolamo - Capparuccia |
| 247 | III |  |  | Castelletta |
|  |  | 247a | IV |  |
| 248 | III |  |  | Extraurbano – Camera di Fermo – Ete Caldarette |
|  |  | 248a | IV |  |
| 249 | III |  |  | Extraurbano – Monte Rosato – S. Biagio - Legnano |
|  |  | 249a | IV |  |
|  |  | 249b | V |  |
| 250 | III |  |  | Extraurbano - Lavandara |
| 251 | III |  |  | Extraurbano – Vallescura di Capodarco |
|  |  | 251a | IV |  |
| 252 | III |  |  | Extraurbano – Vallasciano - Bore di Tenna |
| 253 | III |  |  | Extraurbano – Bore di Tenna, Strada del Ferro |
|  |  | 253a | IV |  |
|  |  | 253b | II |  |
| 254 | III |  |  | Extraurbano - Campiglione |
|  |  | 254a | IV |  |
| 255 | III |  |  | Extraurbano – SP Capodarchese – SS210 -251 |
|  |  | 255a | IV |  |
| 256 | III |  |  | Extraurbano - Gabbiano |
| 257 | III |  |  | Extraurbano - Boara |